# SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ				2008

| 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA | Nimi: |
| --- | --- |
|  | Osoite: |
|  | Puhelin kotiin: | Puhelin työhön: |
|  | Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): |
| 2. RAKENNUS- PAIKKA | Kylä: | Tilan nimi ja RN:o |
|  | Rakennuspaikan osoite: |
|  | Tontin/tilan pinta-ala: | Kaavoitustilanne: |
|  | Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei |
| 3. TALOTYYPPI | omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus maitohuone muu, mikä? |
|  | Henkilömäärä kpl | Huoneistoala m2 |
|  | Käyttö vakituinen satunnainen | Arvioitu käyttöaika kk/vuosi |
|  | Lisätietoja: |
| 4. TALOUSVESI | Vesijohto: on ei ole (kantovesi) |  |
|  | Käyttövesi talouteen: omasta kaivosta vesijohtoverkosta muualta, mistä? |
|  | Arvio vedenkulutuksesta m3/kk |  |
| 5. KIINTEISTÖLLÄ SYNTYVÄT JÄTEVEDET | käymäläjätevedet ja pesuvedet vain pesuvedet muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä), joiden alkuperä: |
| 6. KÄYMÄLÄ- TYYPPI | vesikäymälä | tavallinen vähävetinen muu, mikä? |
|  | komposti- käymälä ulkohuussi | Miten käymäläjätteet käsitellään? |
|  |  | Jätteiden käsittelypaikan etäisyys rannasta metriä |
|  | muu, mikä? |
|  | Lisätietoja: |
| 7A VÄHÄISTEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY (kantovesi ei vesikäymälää) SIIRRY -> 10 jos ei muita jätevesiä | Jätevedet johdetaan purkuputkella, minne? imeytykseen, imeytyksen rakenne? saostussäiliöön saostussäilöitä kpl, käsittely saostussäiliöiden jälkeen: |
|  | Lisätietoja: |

| 7B. WC-VESIEN KÄSITTELY Huom! Saostus-säiliöiden tiedot kohtaan 9 | vedet johdetaan umpisäiliöön | Säiliön materiaali muovi betoni muu, mikä? |
| --- | --- | --- |
|  |  | Säiliön hyötytilavuus m3 | Säiliön valmistaja: |
|  |  | Säiliön rakennusvuosi | Säiliön malli: |
|  |  | Onko täyttymishälytin? on ei ole |
|  |  | Onko säiliö tiivis kyllä ei |
|  |  | Kuinka usein säiliöt tyhjennetään? kertaa vuodessa |
|  |  | Mihin säiliöiden liete toimitetaan? |
|  |  | Lisätietoja: |
|  | WC-jätevedet käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa |
|  | muu käsittely, mikä? |
| 8. MUIDEN JÄTEVESIEN (keittiö- ja pesuvesien) KÄSITTELY | jätevedet johdetaan umpisäiliöön | Säiliön hyötytilavuus m3 |
|  |  | Säiliön materiaali muovi betoni muu, mikä? |
|  |  | Säiliön valmistaja: |
|  |  | Säiliön malli: | Säiliön ikä vuotta |
|  |  | Onko täyttymishälytin? kyllä ei |
|  |  | Onko säiliö tiivis? kyllä ei |
|  |  | Lisätietoja: |
|  | Jätevedet käsitellään seuraavassa esitetyllä tavalla SIIRRY KOHTAAN 9, JOS UMPISÄILIÖ |
| 9. JÄTEVESIEN ESIKÄSITTELY (saostussäiliöt) | Saostussäiliön osien lukumäärä kpl |
|  | Saostussäiliöiden tilavuus: | osan vesitilavuus m3 osan vesitilavuus m3 osan vesitilavuus m3 | Yhteistilavuus m3 |
|  | Onko saostussäiliöiden tilavuus riittävä? kyllä ei | Ovatko saostussäiliöt tiiviitä? kyllä ei |
|  | Riittävän tilavuuden mitoitus: 150 l/asukas/vrk, kuitenkin asukasluvuksi mitoitetaan aina väh. 5. Vesimääräksi on laskettava siten vähintään 5 x 150 l = 750 l (0,75 m3 )/vuorokausi. > 150 m2 huoneistoissa laskennallinen asukasluku saadaan jakamalla huoneistoalan neliömetrit 30:llä. Säiliöiden yhteinen tilavuus saadaan kertomalla mitoitettu vesimäärä läpivirtausajalla (vähint 2 vrk, mieluummin 3 vrk). Minimimitoitus (max 5 henk) säiliöiden tilavuudelle on siten 2 x 750 = 1500 litraa |
|  | Säiliöiden materiaali: muovi betoni muu, mikä? |
|  | Säiliön valmistaja: | Säiliön malli: | Säiliön rakennus- vuosi: |
|  | Onko saostussäiliöissä pohjat? kyllä ei | Onko poistoputkissa T-haarat? kyllä ei |
|  | Kuinka usein saostussäiliöt tyhjennetään? kertaa vuodessa |
|  | Mihin saostussäiliöiden liete toimitetaan? |
|  | Saostussäiliöistä jätevedet johdetaan: varsinaiseen käsittelyyn (esim. imeyttämö, suodattamo) purkuputkella, minne |
|  | Lisätietoja: |
| Jätevesien varsinainen käsittely | Maahan- imeyttämö | imeytysojasto imeytyspinta-ala m2 imeytysputkistoa m |
|  |  | imeytyskenttä imeytyspinta-ala m2 imeytysputkistoa m |
|  |  | imeytyskuoppa/ -kaivo |
|  |  | Imeytyspaikan maalaji | ei tiedossa |
|  |  | Pohjaveden etäisyys imeytyspinnasta m | ei tiedossa |
|  |  | Maahanimeyttämön rakennusvuosi: |
|  |  | Lisätietoja: |
|  | Maa- suodattamo | Suodatuskenttä: imeytyspinta-ala m2 imeytysputkistoa m |
|  |  | Suodatusojasto: imeytyspinta-ala m2 imeytysputkistoa m |
|  |  | Pohjaveden etäisyys suodattamon pohjasta: m | ei tiedossa |
|  |  | Maasuodattamon rakennusvuosi: |
|  |  | Lisätietoja: |
|  | Kiinteistö- kohtainen pienpuhdistamo | Valmistaja: | Malli: |
|  |  | Pienpuhdistamon rakennusvuosi: |
|  | Jokin muu, mikä? |
|  | Varsinaisessa käsittelyssä puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkella: maahan ojaan tai altaaseen vesistöön muualle, minne? Purkupaikka sijaitsee omalla toisen maalla Purkuojan arvioitu virtaus pieni suuri ei virtausta |
|  | Lisätietoja: |
| 10. KUNTO- ARVIOINTI | Jätevesijärjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet: |
|  | Kuvaile jätevesijärjestelmän kuntoa: (esim. tiiviys, rapautuminen): |
|  | Jätevesijärjestelmän korjaustarpeet: |
|  | Menevätkö kiinteistön salaojavedet | saostussäiliöön suoraan varsinaiseen puhdistukseen muualle, minne ei tiedossa ei ole salaojia |
|  | Lisätietoja: |
| 11. ARVIO PUHDISTUS- TEHOSTA | Valitse seuraavista kiinteistötyypeistä opiva (1. vesikäymälällinen, 2. vesikäymälätön tai 3. vähäisten jätevesien kiinteistö) ja rastita vaihtoehdoista (huono/kohtalainen/hyvä) se, joka parhaiten vastaa jätevesijärjestelmänne puhdistustehoa. Rastita myös sopivat alakohdat. |
|  | 1. Vesikäymälällinen kiinteistö |
|  | huono | ei minkäänlaista puhdistusjärjestelmää kaikilla jätevesille vain 1-2 saostussäiliötä saostus- tai umpisäiliöt vanhoja (ikä esim yli 20v), ei peruskorjausta saostussäiliöissä ei pohjaa saostussäiliöiden jälkeen ei varsinaista käsittelyä huomattavia toimintahäiriöitä (hajut, tukkeumat, lähikaivojen pilaantuminen) satunnainen huolto |
|  | kohtalainen | 3 saostussäiliötä ja varsinainen käsittely tai vastaava, mutta saostus- ja umpisäiliöiden tiiviydestä ei varmuutta (ikä esim 10 – 20 v) varsinaisessa käsittelyssä lieviä toimintahäiriöitä (hajut) vuosittainen tyhjennys tai toimivuuden tarkkailu |
|  | hyvä | 3 saostussäiliötä ja varsinainen käsittely tai vastaava tai umpisäiliö ei toimintahäiriöitä tai vain muutama häiriö vuodessa puhdistusjärjestelmä suhteellisen uusi säännöllinen tyhjennys tai toimivuuden tarkkailu |
|  | 2. Vesikäymälätön kiinteistö, jossa on vesijohto |
|  | huono | ei minkäänlaista puhdistusjärjestelmää järjestelmässä huomattavia toimintahäiriöitä (hajut, kaivojen/vesistöjen pilaantuminen) |
|  | kohtalainen | 1-2 saostussäiliötä ja maahanimeytys, mutta säiliöiden kunto huono (ikä esim. yli 20 v) järjestelmässä toimintahäiriöitä (hajut) |
|  | hyvä | 1-2 saostussäiliötä ja varsinainen käsittely järjestelmä suhteellisen uusi ei toimintahäiriöitä tai vain muutama häiriö vuodessa |
|  | 3. Vähäisten jätevesien (esim. kantovesi) kiinteistö |
|  | huono: jätevedet johdetaan puhdistamatta vesistöön kohtalainen/hyvä: jätevedet imeytetään maahan tai käsitellään varsinaisessa käsittelyssä |
| 12. NÄYTTEEN- OTTO | Käsitellystä jätevedestä saa näytteen helposti (esim. näytteenottokaivo tai purkuputki) | kyllä ei |
|  | Näytteenoton seurantatuloksia, jos on: |
|  | Biologinen hapenkulutus (BOD): | Kokonaisfosfori (Ptot): |
|  | Kokonaistyppi (Ntot): | Viimeisin näytteenottopäivä: |
| 13. KÄYTTÖ- JA HUOLTO | Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje | on ei ole |
| 14. JATKOSUUNNITELMAT | Onko suunnitteilla esim. jätevesijärjestelmän tai joidenkin sen osien kunnostus tai uusiminen? |
| 15. SELVITYKSEN TEKIJÄ | Päiväys: | Allekirjoitus: |
|  | Selvityksen teossa avusti: |
| 16. LIITTEET | Asemapiirros (mittakaava 1:500), josta tulee ilmetä seuraavat asiat: rakennukset talousvesikaivot saostuskaivot, umpisäiliöt, puhdistamot (imeytys/suodatus), purkuputki ojat ja vesistöt, korkeuskäyrät, salaojat ja niiden purkupaikan sijainti myös naapuritonteilla ja alle 200 m:n etäisyydessä olevat talousvesikaivot ja lähteet (etäisyys ja suunta) sekä vesistöt mittaviivat: kaivojen ym. etäisyydet rakennuksista, vesistöistä, rajoista Puhdistamon suunnitelmapiirustukset, tai hahmotelma järjestelmästä, jos piirustuksia ei ole |

Esimerkki selvitykseen liitettävästä asemapiirroksesta, jonka voi itsekin piirtää esim. A3-kokoiselle paperille.

Kun merkitset kuvaan tärkeimmät etäisyydet, ei ole tärkeää onko kuva mittakaavassa: